### 1. Назначение изделия.

Леса универсальные ЛСПХ-40 представляют собой леса трубчатые стоечные приставные хомутовые (далее - леса), предназначенные для отделочных и ремонтных работ на фасадах зданий высотой до 60 м, а также для каменной кладки стен зданий высотой до 20 м.

### 2. Технические характеристики.

|  | Для отделочных • работ | Для каменной кладки | Для высотных работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Максимальная высота лесов, м | 40 | 20 | 60 |
| 2.2 Шаг яруса по высоте, м | 2 | 1 | 2 |
| 2.3 Шаг стоек вдоль стены, м | 2,5 | 1,5 | 2,0 |
| 2.4 Ширина яруса (прохода) между стойками, м | 1,25 | 1,4 | 1,25 |
| 2.5 Нормативная поверхностная нагрузка, кг/м2 | 200 | 250 | 200 |

### 3. Комплектность S =

| № п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во (шт) | Габаритные размеры (мм) | Масса един. (кг) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.01.000 | Хомут |  |  | 1,31 |  |
| 2 | 3.02.000 | Хомут пов. |  |  | 1,31 |  |
| 3 | 3.03.000 | Пробка |  |  | 0,65 |  |
| 4 | 3.05.000 | Стойка |  | 4000 | 16,5 |  |
| 5 | 3.06.000 | Стойка |  | 2000 | 8,9 |  |
| 6 | 3.07.000 | Башмак |  |  | 1,6 |  |
| 7 | 3.08.000 | Связь |  | 5300 | 20,7 |  |
| 8 | 3.09.000 | Связь |  | 3700 | 14,5 |  |
| 9 | 3.10.000 | Лестница |  | 2000 | 20,1 |  |
| 10 | 3.11.000 | Поперечина |  | 1900 | 7,3 |  |
| 11 |  | Болт М8*70 в сборе |  |  |  |

Примечание: Ограждения (количество ярусов с ограждениями), бортовые доски, крепления бортовых досок, настил, грозозащита, деревянные подкладки комплектуются по согласованию с заказчиком.

### 4. Устройство и принцип работы.

Леса - вариант сборки для отделочных работ (приложение 1) - представляют собой конструкцию, собираемую из следующих элементов: хомутов, хомутов поворотных, пробок, стоек L=4,0 м, стоек L=2,0 м, башмаков, связей L=5,3 м. связей L=3,7 м, лестниц, поперечин.

Нижний ряд стоек опирается на башмаки, устанавливаемые попарно на деревянные подкладки. Стойки лесов имеют высоту 2 и 4 метра.

С целью повышения устойчивости лесов стыки стоек должны находится в разных уровнях, в пределах первого и самого верхнего яруса двухметровые и четырехметровые стойки чередуются. В промежуточных ярусах леса наращиваются только четырехметровыми стойками.   -

Стойки с помощью хомутов соединяются со связями и поперечинами. Поперечины соединяются с пробками, смонтированными в фасаде ремонтируемого здания.

Связи имеют длину 3,7 и 5,3 м. Связи чередуются так, чтобы в одном пролете стыки не совпадали. Между собой связи соединяются с помощью болтов, гаек и шайб.

Настил на ярусах лесов собирается из деревянных щитов, изготовленных из древесины хвойных пород. Щиты настила устанавливаются на связи.

В варианте сборки лесов для отделочных работ настил может собираться во всех ярусах.

Подъем людей на леса осуществляется по лестницам. Верхний конец лестниц на крюках навешивается на поперечины, а нижний опирается на настил.

Жесткость лесов в плане обеспечивается установкой диагональных связей, соединяемых со стойками хомутами поворотными. Раскосы устанавливаются в двух крайних пролетах лесов.

На рабочих ярусах лесов кроме настилов устанавливаются бортовые доски и ограждения. Бортовые доски закрепляются с помощью скоб, а ограждения - хомутами.

Для защиты от атмосферных электрических разрядов леса оборудуются заземлением, соединенным со стойкой при помощи шины.

Леса - вариант сборки для каменных работ - собираются из элементов лесов для отделочных работ. Различие заключается в том, что крепление лесов для каменных работ к стене осуществляется закладными, закладываемыми в стену в процессе кладки. Различие также в том, что настил может собираться только на трех ярусах из щитов для каменной кладки.

### 5. Монтаж и демонтаж лесов.

5.1.	Монтаж и демонтаж лесов должен производиться под руководством ответственного
производителя работ, который должен:

- изучить конструкцию лесов;

- составить схему установки лесов для конкретного объекта;

- составить перечень потребных элементов;

- произвести согласно перечню приемку комплекта лесов со склада с отбраковкой поврежденных элементов.

- Рабочие, монтирующие леса, предварительно должны быть ознакомлены с конструкцией и проинструктированы о порядке монтажа и способах крепления лесов к стене.

- Леса должны монтироваться на спланированной и утрамбованной площадке, с которой должен быть предусмотрен отвод воды. Площадка под леса должна быть горизонтальной в продольном и поперечном направлениях.

- Подъем и спуск элементов должен производиться подъемниками или другими подъемными механизмами.

- Монтаж лесов производится по ярусам на всю длину монтируемого участка лесов.

- Затягивание гайки хомута осуществлять ключом без удлиненного рычага. Увеличение крутящего момента влечет поломку хомута и уменьшение надежности лесов.

5.7.	Монтаж лесов производится в следующей последовательности согласно схемы монтажа (приложение 2).

I	Этап

На подготовленной площадке установить деревянные подкладки и башмаки.

II	Этап

В башмаки вставить попарно чередующиеся стойки (длинные - короткие, длинные -короткие) и закрепить хомутами эти стойки с продольными, длинными связями первого яруса и поперечинами.

III	Этап

На высоте 2 м нарастить длинные стойки и закрепить их с поперечинами и продольными связями второго яруса, чередуя эти связи попарно: короткие - длинные, короткие - длинные и т.д. На продольные связи уложить щиты настила и установить бортовые доски. Установить лестницу. Установить ограждения, используя в продольном направлении только длинные связи (либо элементы ограждения), а с торца - поперечины.

Такой порядок монтажа повторить до необходимой высоты лесов. Каждые четыре яруса (8 м) по краям лесов ставить диагональные связи, которые набираются из 2-х длинных связей и крепятся к стойкам поворотными хомутами.

Стойки лесов через поперечины и пробки закрепить к стене здания в соответствии со схемой крепления лесов (приложение 3).

Крайние ряды стоек крепятся через один ярус по высоте, т.е. через 4 м.

Внутренние ряды стоек крепятся в шахматном порядке через два яруса по высоте и через две стойки по горизонтали.

В верхнем ярусе все ряды стоек крепятся к стене здания.

5.8.	Стойки лесов устанавливать по отвесу. Установку связей и закрепление лесов к стене производить одновременно с монтажом лесов.

При установке лесов для каменной кладки наращивание их производится постепенно по мере возведения кладки стен здания.

5.9.	Укладку настилов и установку перил производить одновременно, причем перила тотчас
закрепляются хомутами.

В лесах для отделочных работ допускается укладывать щиты для отделочных работ на каждом ярусе, а для каменных - щиты для каменных работ - только на трех верхних ярусах.

- Лестничные секции должны монтироваться одновременно с лесами.

- Демонтаж лесов допускается лишь после уборки с настилов остатков материалов, инвентаря и инструментов.

- До начала демонтажа лесов производитель работ обязан осмотреть их и проинструктировать рабочих о последовательности и приемах разборки, а также о мерах, обеспечивающих безопасность работ.

- Демонтаж лесов следует начинать с верхнего яруса в последовательности,  обратной последовательности монтажа.

- Демонтированные элементы перед перевозкой рассортировать. Крупногабаритные элементы связывать в пакеты, а малогабаритные и стандартные изделия складывать в ящики.

### 6. Эксплуатация лесов.

- Металлические трубчатые леса допускаются в эксплуатацию только после окончания их монтажа, но не ранее сдачи их по акту лицу, назначенному для приемки главным инженером строительства с участием работника по технике безопасности.

- При приемке установленных лесов в эксплуатацию проверяются:

- Соответствие собранного каркаса монтажным схемам и правильность сборки узлов;

- правильность и надежность крепления лесов к стене;

- правильность и надежность опирания лесов на основание;

- наличие и надежность ограждений на лесах;

- правильность установки молниеприемников и заземления лесов;

- обеспечение отвода воды от лесов.

Особое внимание следует обратить на вертикальность стоек и надежность крепления лесов к стене.

6.3.	Состояние лесов должно ежедневно перед началом смены проверятся производителем работ или
мастером, руководящим работами.

- Настилы и лестницы лесов следует систематически очищать от мусора, остатков материалов, снега, наледи, а зимой посыпать песком.

- Нагрузки на настилы лесов в процессе их эксплуатации не должны превышать пределов, указанных на схеме нагрузок (приложение 4).

В случае необходимости увеличения или изменения расположения нагрузок:

- прочность лесов должна быть проверена расчетом;

- составить акт о проведении испытаний.

6.6.	При подаче материалов на леса башенным краном непосредственно к рабочим местам
необходимо соблюдать следующие правила:

1) во избежание ударов грузом по лесам необходимо сначала производить подъем груза и передвижение крана, а затем поворот стрелы и плавное опускание груза;

2) на лесах должен находится сигнальщик, регулирующий подачу грузов подачей сигналов крановщику.

6.7.	При подаче материалов на леса стационарным подъемником, каркас его должен крепиться к стене независимо от лесов.

### 7. Указание мер безопасности.

- Леса должны быть надежно закреплены к стене по всей высоте. Произвольное снятие крепления лесов к стене не допускается.

- Настил лесов должен иметь ровную поверхность.

- Подъем людей на леса и спуск с них должен производиться только по лестницам.

- На лесах должны быть вывешены плакаты со схемами перемещения людей, размещения грузов и величин допускаемых нагрузок.

- Подача на леса груза, превышающего допустимый проектом, запрещена.

- Во избежание повреждений стоек, расположенных у проездов, необходима установка защитных устройств.

- Линии электропередач, расположенные ближе 5 м от лесов необходимо снять или заключить в деревянные короба.

- Леса должны быть надежно заземлены и оборудованы грозозащитным устройством.

- При монтаже и демонтаже лесов доступ людей в зону ведения работ, не занятых на этих работах, запрещен.

7.10.	Кроме требований мер безопасности настоящего паспорта необходимо также выполнять требования СНиП III- 4-80 «Техника безопасности в строительстве».

### 8. Транспортирование и хранение.

8.1. Транспортирование лесов может производиться транспортом любого вида в соответствии с действующими для данного вида транспорта правилами перевозки грузов.

8.2. Перед транспортированием элементы лесов должны быть рассортированы по видам (поперечина, стойка, связь и т.д.) и связаны в пакеты проволокой диаметром не менее 4 мм в две нитки со скруткой не менее 2-х витков, а мелкие детали должны быть упакованы в ящики.

8 3. Не допускается сбрасывать элементы с транспортных средств при разгрузке.

8.4. Хранение лесов должно осуществляться по группе хранения ОЖ4 в соответствии с ГОСТ 15150-69.

8.5. При длительном хранении элементы лесов должны быть уложены на подкладки, исключающие соприкосновение их с фунтом.

8.6. Металлические поверхности лесов, не имеющие лакокрасочных покрытий, при длительном хранении должны подвергаться консервации солидолом С по ГОСТ 4366-75 или другой равноценной смазкой.

8.7. При транспортировке и хранении пакеты и ящики с элементами лесов могут быть уложены друг на друга не более, чем в три яруса.

### 9. Гарантия изготовителя.

9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие лесов требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

9	2. Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня поступления потребителю.

В течение гарантированного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет новыми все элементы лесов, пришедшие в негодность по его вине. Замена должна производиться в течение месяца со дня получения уведомления.

### 10. Свидетельство о приемке.

Леса  универсальные  ЛСПХ-40  1307-3.00.000  заводской  номер __________________________________________ соответствуют ТУ 5225-303-02495276-97 и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска_______________________

Подпись лиц ответственных за приемку

### Последовательность монтажа лесов ЛСПХ 40.